6.  Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с  заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

| Примечание. | Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки. |
| --- | --- |

Гарантия не распространяется на изделие:

-имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;

-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;

-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

7. Гарантийный талон.

| № п п | Наименование изделия | Кол-во | Сер. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТВ камера GF-D4322HD-VF | 1 |  |

| Отметка ОТК ________________ (Подпись и дата) | ______________ (Дата продажи) | _________________ (подпись Продавца) | М.П. |
| --- | --- | --- | --- |

| Техническая поддержка: | Тел. / Факс: +7(812) 747-3266 Web: www.gfcctv.ru E-mail: gf@gfcctv.ru |
| --- | --- |

| Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий | __________________ (подпись Покупателя) |
| --- | --- |

8. Сведения о рекламациях.

| Дата | Количество часов работы до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры предпринятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Камера телевизионная

#### цветного изображения с режимом 
«День-Ночь»

#### GF-D4322HD-VF

Паспорт

1. Назначение.

Телевизионная корпусная (ТВ) камера высокой чёткости с режимом ДЕНЬ/НОЧЬ GF-D4322HD-VF предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы видеонаблюдения.

Передача цифрового видео осуществляется посредством цифрового интерфейса SDI, что  позволяет транслировать в реальном времени видео высокого разрешения (без компрессии) без потери качества.  Физически линия передачи стандарта SDI может быть выполнена в виде коаксиально кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом и разъемами BNC. Затухание сигнала в  коаксиальном кабеле ограничивает длину линии передачи, поэтому для потоков SDI ee длина не должна превышать 100м. При более протяженных линиях передачи рекомендуется использовать усилитель-повторитель.

Для формирования линии передачи рекомендуется использовать  кабель DG113:

Центральный проводник: 1.13 мм (Cu), диэлектрик: 4.8 мм, наружный размер: 6.6 мм, волновое сопротивление: 75±3 Ом, затухание на 862 МГц: 17.3 дБ/100 м, затухание на 2150 МГц: 28.6 дБ/100 м, коэффициент экранирования: >90 дБ

Допускается использовать  другой кабель с аналогичными или лучшими характеристиками.

2. Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры с механизмом перемещения отсекающего инфракрасного (ИК) фильтра «День-Ночь» | Модульная 42х42 мм с объективом |
| Характеристики объектива типа «День-Ночь» с изменяемым фокусным расстоянием и автоматической регулировкой диафрагмы | f(3,6-16) mm F(1:1,2) |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/3” |
| Технология чувствительного элемента | 2.1Mpix Progressive Scan |
| Количество эффективных элементов | 1944х1092 |
| Видео форматы | 1080p@25, 720p@50 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.4, 30IRE. люкс, не более | 0.1 |
| Видеовыходы: Видеовыход 1 Видеовыход 2 | HD-SDI CVBS (PAL) |
| Порог переключения режимов «День-Ночь» при освещенности объекта (при F1.2), лк | от 0,1 до 5 по умолчанию 4 |
| Телевизионный стандарт | PAL / CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/25 до 1/50 000 |
| Режимы, устанавливаемые посредством экранного меню (OSD) камеры | В соответствии с п.п. 5.2 |
| Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом, В | 1,0 |
| Напряжения питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность , % , не более | 80 |
| Габаритные размеры (ширина, высота, длина), мм, не более | 56х42х42 |
| Масса, кг, не более | 0,1 |

3. Комплект поставки.

| Камера телевизионная GF-D4322HD-VF | - 1шт. |
| --- | --- |
| Паспорт | - 1шт. |
| Упаковка | - 1шт. |

4. Габаритные размеры и подключение.

| Внимание! | Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании. |
| --- | --- |

Назначение соединительных кабелей ТВ камеры.

| Исполнение | Цепь | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Гнездо BNC | Выход видео | Выход полного (композитного) видеосигнала. Центральный контакт разъема является сигнальным. |
| Наружные контакты разъемов BNC и «Mini Jack» | Общ. | Общий провод полного (композитного) видеосигнала. Провод минусовой полярности питающего напряжения постоянного тока ±12В |
| Вилка типа «Mini Jack» | +12В | Для подачи питающего напряжения постоянного тока ±12В. Центральный контакт разъема «Mini Jack» имеет плюсовую полярность. |

4.1.Подключение источников питания производить  силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности. (см. ток потребления п. 2).

4.2.Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

4.3.Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

5. Выбор режима работы ТВ камеры.

5.1. Режимы работы ТВ камеры устанавливаются с помощью экранного меню (OSD), которое выводится на экран контрольного монитора. Для вызова меню необходимо нажать кнопку «MENU» на задней панели камеры. Навигация по меню производиться с помощью кнопок навигации «UP»(вверх), «DOWN» (вниз), «LEFT» (влево - меньше), «RIGHT» (вправо - больше). Выбор и установка режимов камеры производиться с помощью кнопки «MENU» (вызов меню - выбрать).

5.2. Описание экранного меню приведено в приложении 1.

Приложение 1.

# Экранное меню «НАСТРОЙКА»

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. LENS (Тип объектива) | DC ← | Режим АРД типа «Direct Drive» |
|  | VIDEO | Режим АРД с управлением по IRIS-сигналу |
|  | MANUAL | Установка режима камеры для объектива без АРД |
| 2. EXPOSURE (Режим экспозиции) | SHUTTER (Режим электрон-ного затвора) | AUTO | Установка автомат. режима выбора экспозиции (доступен режим «SENS-UP») |
|  |  | 1/25 | Установка максимального значения времени экспозиции, при котором доступен режим «SENS-UP» |
|  |  | FLK | Установка экспозиции 1/120 сек для подавления эффектов, связанных с мерцанием источника освещения |
|  |  | 1/50,1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10 000, 1/50 000 | Установка фиксированных значений времени экспозиции в долях секунды |
|  |  | x 60, x30, х20, х15, х10, х8, х6, х4, х2 | Установка фиксированных значений времени накопления кратных 1/25 сек |
|  | AGC (Режим АРУ) | LOW, MIDDLE, HIGH | Установка глубины АРУ |
|  | SENS-UP (Режим увеличения времени накопления) | OFF | Отключение режима накопления |
|  |  | AUTO | SENS-UP | Установка максимального значения (ограничения) кратности накопления из ряда: х2, х4, х6, х8, х10, х15, х20, х30, x60 |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | BRIGHTNESS | 1-100 | Установка яркости |
|  | ACCE | OFF | Выключение режима |
|  |  | LOW, MIDDLE, HIGH – уровень адаптивного улучшения контраста и цвета |
|  | DEFOG | OFF | Выключение режима |
|  |  | LOW, MIDDLE, HIGH – уровень срабатывания режима |
|  | BACK-LIGHT (Выбор режима компенсации встречной засветки) | BLC (Режим компенсации встречной засветки) | GAIN | LOW, MIDDLE, HIGH (низкое, среднее, высокое усиление) |
|  |  |  | AREA | POSITION, SIZE, RET, AGAIN Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | DEFAULT | Установка размера и положения зоны в заводские значения |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |

Продолжение приложения 1.

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2. EXPOSURE (Режим экспозиции) | BACK-LIGHT (Выбор режима компенсации встречной засветки) | HSBLC ← (Режим компенсации встречной засветки с затемнением пересвечен-ных участков изображения) | SELECT | AREA1-AREA4 | Выбор зоны с 1-ой по 4-ю |
|  |  |  | DISPLAY | OFF | Выключение отображения выбранной зоны |
|  |  |  |  | ON | POSITION, SIZE, RET, AGAIN Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | LEVEL | 0-100 |
|  |  |  | MODE | ALL DAY, NIGHT |
|  |  |  | BLACK MASK | ON/OFF |
|  |  |  | DEFAULT | Установка заводских настроек режима |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | OFF | Отключение режима |
|  | RETURN | RET← Возврат в главное меню |
| 3. WHITE BAL (Режим баланса белого) | ATW | Автоматический (Auto tracking white balance) |
|  | AWC>SET | ← Установка баланса белого по белому полю |
|  | INDOOR | При искусственном освещении |
|  | OUTDOOR | При естественном освещении |
|  | MANUAL | BLUE | Установка уровня синего (100 значений) |
|  |  | RED | Установка уровня красного (100 значений) |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
| 4. DAY & NIGHT (Режим «День- Ночь») | AUTO (Автома-тическое пере-ключение) | DELAY | Установка времени задержки переключения режимов цветного («День») и черно-белого изображения («Ночь») от 0 до 60 сек |
|  |  | D → N (AGC) | Установка порога переключения из режима «День» в «Ночь» (0-100) Примечания. Порог переключения из режима «День» в «Ночь» должен быть выше порога переключения из режима «Ночь» в «День». |
|  |  | N → D (AGC) | Установка порога переключения из режима «Ночь» в «День» (0-255) |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | COLOR | Выбор режима цветного изображения («День») |
|  | B/W (Режим ЧБ изоб-ражения) | BURST | ON /OFF вкл/выкл цветовой поднесущей |
|  |  | IR SMART Режим компенс. неравномерности ИК подсветки | OFF | Отключение режима |
|  |  |  | ON← | LEVEL | 0-15 |
|  |  |  |  | AREA | POSITION, SIZE, RET, AGAIN Установка положения и размера зоны |
|  |  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | IR LED | ON/OFF – вкл/выкл подсветки |
|  |  | IR PWM | 0-100 – уровень подсветки |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | EXT | Переключение режимов «день»/«ночь» по внешнему датчику |

Продолжение приложения 1.

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 5. NR (Режим шумопо-давления) | 2DNR | ON/OFF |  |
|  | 3DNR ← | OFF | Отключение режима |
|  |  | ON | S-LEVEL | 0-100 |
|  |  |  | E-LEVEL | 0-100 |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | LEVEL | 0-100 |
|  | SMART NR | ON/OFF |
|  | RETURN | RET← Возврат |
| 6. SPECIAL (Специальные функции) | 1.CAM TITLE (Имя камеры) | OFF | Отключение отображения имени камеры |
|  |  | ON> | Редактирование и установка позиции имени камеры на экране |
|  | 2.D-EFFECT (Цифровая обработка изображе-ния) | FREEZE (Cтоп-кадр) | OFF – отключение режима «FREEZE» |
|  |  |  | ON – включение режима «FREEZE» |
|  |  | MIRROR (Повороты изображения) | OFF – отображение без эффектов |
|  |  |  | MIRROR – отражение по горизонтали |
|  |  |  | V-FLIP – отображение по вертикали |
|  |  |  | ROTATE – поворот на 180 градусов |
|  |  | D-ZOOM (Программное изменение масштаба изображения) | OFF | Отключение масштабирования |
|  |  |  | ON← | ZOOM – установка масштаба изображения от 1 до 32 крат |
|  |  |  |  | HORIZ – изменение позиции увеличенного фрагмента по горизонтали |
|  |  |  |  | VERT – изменение позиции увеличенного фрагмента по вертикали |
|  |  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | NEG. IMAGE | OFF | Отключение режима «NEG. IMAGE» |
|  |  |  | ON← | Включение режима «NEG. IMAGE» |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | 3. MOTION (Детектор движения) | OFF | Отключение детектора движения |
|  |  | ON ← (Включение и настройка зон детектора движения) | SELECT | AREA1-AREA4 | Выбор зоны с 1-ой по 4-ю |
|  |  |  | DISPLAY | OFF – откл. отображения |
|  |  |  |  | ON← | POSITION, SIZE, RET, AGAIN Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | SENSI-TIVITY | Установка порога чувствительности (0-60) |
|  |  |  | MOTION VIEW | OFF – откл. отображения движения |
|  |  |  |  | ON – вкл. отображения движения |
|  |  |  | DEFAULT | Установка заводских настроек режима |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |

Продолжение приложения 1.

| Пункт Меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 6. SPECIAL (Специальные функции) | 4.PRIVACY (Маски-рование запретных зон) | OFF | Отключен |
|  |  | ON← (Включение и настройка запретных зон) | AREA | AREA1- AREA8 | Выбор зоны с 1-ой по 8-ую |
|  |  |  | DISPLAY | OFF – откл. отображения |
|  |  |  |  | ON← | POSITION, SIZE, RET, AGAIN Установка положения и размера зоны |
|  |  |  | COLOR | Установка цвета запрещенной зоны (16 вариантов) |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | 5.LANGUAGE | Выбор языка интерфейса:ENG, JPN, CHN1, CHN2 |
|  | 6. DEFECT (Компен-сация дефектных пикселей) | LIVE DPC | OFF, ON, AUTO |
|  |  | LEVEL | 0-60 |
|  |  | STATIC DPC | OFF/ON |
|  |  | START | ЗАКРЫТЬ ОБЪЕКТИВ И НАЖАТЬ СТАРТ. (COVER THE LENS THEN PRESS ENTERKEY) |
|  |  | LEVEL | 0-60 |
|  |  | SENS-UP | x2-х60 – Установка кратности накопления |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | 7. RS485 (Настройка работы камеры с протоколом RS-485) | CAM ID | 0-255 – Уст. номер камеры для работы по RS-485 |
|  |  | ID DISPLAY | ON/OFF – вкл/выкл отображение номера камеры |
|  |  | BAUD RATE (Cкорость передачи данных) | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | 8. VERSION | Версия прошивки |
|  | 9. RETURN | RET← Возврат в главное меню |
| 7. ADJUST← | SHARP-NESS (установка резкости) | SHARPNESS | ON/OFF вкл/выкл настройку резкости |
|  |  | LEVEL | 0-100 – Уровень резкости |
|  |  | RESOLUTION | ON/OFF |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | MONITOR | CRT← | BLACK LEVEL | -30…+30 | Уровень чёрного |
|  |  |  | BLUE GAIN | 0-100 | Усиление синего канала |
|  |  |  | RED GAIN | 0-100 | Усиление красного канала |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  |  | LCD← | GAMMA | 0.45-1.00 USER | Гамма коррекция |
|  |  |  | BLUE GAIN | 0-100 | Усиление синего канала |
|  |  |  | RED GAIN | 0-100 | Усиление красного канала |
|  |  |  | RETURN | RET← Возврат |

Продолжение приложения 1.

| Пункт меню | Режимы | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7. ADJUST | OSD | TEXT COLOR | 1-8 | Выбор цвета текста экранного меню |
|  |  | OUTLINE | ON/OFF – вкл/выкл окантовку шрифта меню |
|  |  | RETURN | RET← Возврат |
|  | LSC | ON/OFF - вкл/выкл яркостную коррекцию неравномерности оптики |
|  | NTSC/PAL | NTSC, PAL – выбор стандарта видеосигнала |
|  | RETURN | RET← Возврат |
| 8. RESET | FACTORY← | Вызов заводских установок |
|  | RETURN | RET← Возврат |
| 9. EXIT | Выход из меню |

# Text boxes

Санкт-Петербург
2004 г.

2001 г